國 立 清 華 大 學

材 料 科 學 工 程 學 系

實 驗 室 安 全 規 則

中華民國九十年八月修改

目      錄

壹、一般安全守則

一、一般職責…………………………………………………………4

二、個人之安全行為…………………………………………………4

三、工作場所整潔……………………………………………………5

四、安全防護用具……………………………………………………5

五、逃生路線…………………………………………...…………….5

二、火警

一、火警預防……………………………………………….…….……6

二、消防設備的安裝與檢查………………………………...…….…6

三、火警處理………………………………………………..….…….6

參、化學物質使用與處理

一、非毒性化學物質之購買、管理、與標誌貼示…………………8

二、毒性化學物質之購買、管理、與標誌貼示……………………9

三、化學品之運輸與儲存……………………………………………10

四、廢棄物處理……………………………………………………. .11

五、中毒處理與急救……………………………………… ……….11

肆、用電安全

- 線路安裝與檢查………………………………………………..12

- 負荷與保險…………………………………………………..…12

- 檢修………………………………………………………..……12

- 電擊處理與急救…………………………………………..……13

- 電器儀表設備…………………………………………..………13

伍、水患

一、水患預防…………………………………………………..……14

二、漏水之處理…………………………………………………..…14

陸、機械傷害

一、實驗室的防護用具………………………………………..……14

二、機械設備……………………………………..…………………15

三、機械使用……………………………………………..…………15

四、氣體鋼瓶………………………………………………………..16

柒、輻射

一、產生幅射物設備………………………………..………………17

二、放射性同位素……………………………………..……………17

三、傷害處理………………………..………………………………18

捌、颱風

一、預報與防護…………………………………………………..…18

二、颱風後處理…………………………………………………..…18

- 地震

一、預防措施……………………………………………………….19

二、臨震應變……………………………………………………….19

三、震後處理與急救……………………………………………….19

拾、其他

一、疾病…………………………………………………………….20

二、蟲、鼠、微生物……………………………………………….20

三、盜竊…………………………………………………….………20

四、垃圾分類……………………………………………….………21

拾壹、演練、檢查、督導與違規處理………………………...….21

拾貳、相關法令與規定…………………….…………………..……22

化學藥品申購及廢棄物處理流程簡圖……………………………23

緊急聯絡電話………………………………………….………..24

實驗室安全規則

88學年度第12次系務會議通過

89/6/9

壹、一般安全守則

一、一般職責

本系同仁就本身工作範圍內，均需負責實驗安全之責任，無論對其個人，對其指導學生、設備及環境，為盡安全責任，必須遵行本系一切有關之安全規章及注意事項。

二、個人之安全行為

- 實驗助教於實驗課程時間內應留在實驗室內，並需熟習緊急狀況之處理方法。與實驗相關之職技人員亦必須留於工作崗位上，以解決任何可能的突發事件。

- 實驗助教在實驗課程(含補課)結束後應檢查門窗、水電、冷氣等是否均已關閉，並督促實驗同學整理好環境後方得離開。

- 必須非份內熟習之工作嚴禁擅自操作，凡有疑難處立即向負責先生報告或請教，切勿魯莽自行其事。

- 因公受傷不論輕重均應報知負責教授或職技人員及直屬主管，並由直屬主管儘速轉告學校相關單位。

- 工作時間內應本敬業精神，嚴禁喧嘩、嬉戲、玩笑、追逐及一切可能導致安全顧慮之行為。

- 不得擅自調整或變動各項安全設備。

- 應隨時注意各種安全、警告之標誌。

三、工作場所整潔與安全

- 工作完畢時應將工作場所整理清潔，工具歸定位。

- 各區道路不可放置零件、設備、工具或任何其他物品。

- 廢油布、廢紙及其他易燃廢物，應丟於有蓋之金屬容器內，以防著火。

- 各項化學物品、油類廢棄物均需按相關規定送至適當場所處理，不得

任意棄置。

- 工作場所若有窗戶或可供觀察內部運作之玻璃窗，需保持其功效，不

得任意遮蓋。

四、安全防護用具

- 進入實驗場所，應視工作及環境之需要，依規定正確地使用各類安全防護用具。

- 實驗場所各類安全用具使用完畢應確實整理妥善，並恢復其應有之功能。

五、逃生路線

- 所有出口都應有照明的標示。

- 走道應有標示指向出口，且不可放置任何物品，以免阻擋逃生路線。

全程應有緊急照明燈。

- 所有出口都應能在緊急時打開。上鎖乃防止閒人入內，但不能阻礙裡

面的人在緊急時逃生。必須上鎖的門內應置消防斧。

- 各研究室及實驗室的鑰匙應有備份留在系主任或其指定負責人處。

- 各研究室及實驗室的使用者不可自行換鎖。有必要換鎖時應向系辦報備，並交新的備份鑰匙。

貳、火警

- 火警預防

- 化學設備或其配管及其附屬設備，須依規定採取防止火災或爆炸之設施。

- 可燃性化學品或氣體鋼瓶之實驗嚴禁煙火。

- 按時檢查電路管線及會發熱之器具及儀器，確保其處於正常使用狀態。一有不正常之發熱情形，必須關閉電源，仔細檢查並報告實驗室負責人。

- 聽有異聲或聞有異味應確實尋求原因，並向實驗室負責教授報告。

- 易燃氣體或易爆氣體應確保其不致外漏，並儘可能裝設測漏偵查器。

- 消防設備的安裝與檢查

- 滅火器內裝之滅火材料應按時更換，以確保該滅火器處於可用狀態。

- 實驗室中應經常儲存消防用沙、水、及圓鍬、手斧工具，以備發生火警時，能緊急自救。

- 消防水栓應確實銜接水源以備不時之需。

- 煙霧偵測器必須確保處於可用狀態。

- 火警處理

- 一般物質之初期火警可用沙、土、及水或浸濕之棉被覆蓋撲滅之。

- 化學物品火災，可用乾粉、輕水、二氧化碳等滅火器撲救。

- 對電器火災，可用海龍、乾粉及二氧化碳滅火器撲救。

- 火警發生執行搶救時，應將火場電源先行截斷，以免搶救時發生觸電危險。

- 消防人員趕到火場時，屋內人員應立刻向其報告起火地點及燃燒物之種類，以便爭取搶救時效。

- 若已無法自行撲滅火時，應及迅速找到最方便而安全的出口逃生。

- 發生火警時，應一面派人報警，一面撲救，切勿驚慌失措，僅顧逃生或搶救財物而延誤報警。

- 報告火警時，應將發生地點清楚說明並將附近明顯標誌一併報出，以便消防人員易於尋找。

- 易引起火災及爆炸危險之場所，應標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定不得使用明火。

- 存有引火性液體之蒸汽、可燃性氣體或可燃性粉塵，會導致引起爆炸、火災之虞的工作場所，應有通風、換氣、除塵、去除靜電等必要設備。

- 若被火場濃煙所困，應迅速用濕毛巾掩住口鼻，並取低姿勢迅速逃出。

- 火災時，若必須通過火焰才可逃出時，應將所穿衣物用水浸濕或以棉被、毛毯等浸濕後裹住身體迅速衝出。

- 火災時，若身上衣服已著火，切勿慌張亂竄，應迅速脫下或就地臥倒翻滾壓熄火焰。

- 由窗口向外逃生時，不可先將上身伸出窗外，應先以腿跨出窗外，面向內，手攀窗沿，鬆手落地，落地時屈膝臥倒，非不得已不要直接跳出窗外。

- 煙的上升速度，遠比人上樓梯的速度快，故火警時，應儘速向地面逃生。

- 火勢不大，可以控制時：

(1)依火災類別(請見本篇第三項之規定)，使用最近的滅火器材滅火。

(2)如果衣服著火，可用毯子蓋著使火熄滅。

(3)電器著火，立刻關掉總開關或插頭。

(4)向實驗室管理人員報告。

- 火勢很大，無法控制時：

(1)壓下最近的火警警報器鈕。

(2)關掉總開關。

(3)人員趕快撤離火區。

(4)迅速打電話報告學校校警隊(分機3333)或119。

參、化學物質使用與處理

- 非毒性化學物質之購買、管理、與標誌貼示

- 可直接向廠商或代理商購買。

- 貼示標誌(如禁水性標籤、易燃物標籤等)。

- 填寫 MSDS(可上本校環安中心網頁查詢或向廠商索取)，並放置於實驗室明顯易見處。

- 藥品使用後，按歸規定做廢棄物分類。

- 向系上管理人員申請協助處理廢棄物。

二、毒性化學物質之購買、管理、與標誌貼示

- 上環保署網頁查看所購之化學藥品確定為列管毒化物。

- 填寫請購四聯單，經學校環安委員會批准後，持第二聯向廠商訂購該試藥。

- 貼列管毒化物標誌。

- 填寫物質安全資料表(MSDS，此表可上本校環安中心網頁查詢或向廠商索取)，並放置於實驗室明顯易見處。

- 填寫毒性化學物質運作記錄申報表(每一藥品一張) 。

- 填寫列管毒性化學物質運作記錄表。

- 每月填寫列管毒性化學物質運作記錄月統計表。

- 每年填寫列管毒性化學物質運作記錄年統計表。

- 藥品使用後，按歸規定做廢棄物分類。

- 過量之藥品可貼示公告於環安中心的網頁，以供其他實際室索取或交換。

- 在採購藥品時應與藥品販賣業者確認藥品之有效期，訂定過期藥品回收協議，

- 若不清楚化學廢棄物處理程序時，請向系上管理人員申請協助處理廢棄物。

- 另有三種表格視情形填寫：

(1)國立清華大學列管毒性化學物質運作場所異動(新設)申請單

(2)國立清華大學列管毒性化學物質事故調查處理報告表

(3)舊化學品資訊表格

三、化學品之運輸與儲存

- 運送化學品時應用正確運輸工具及方法

- 化學品之儲存，應依酸、鹼、有機溶劑、氧化物等類予以分類後儲存於專門櫥櫃內，並填寫 ”物質安全資料表” 且將之列於實驗室名明顯易見處。列冊掌控化學藥品之基本資料、數量及使用情形。毒化物應按時向學校主管機構申報使用量。

- 各類化學藥品儲存條件(如溫度、通風、防爆、靜電防止等)應符合廠商規定，並存放於符合安全規定之裝置內。

- 化學品使用或儲存人員應徹底瞭解化學品各種災害發生之緊急處理措施及方法。

- 毒性化學物質之請購、儲存及使用應依「國立清華大學毒性化學物質運作管理辦法」辦理。

- 絕對不可將有機溶劑與酸液混和存放，以免發現爆炸危險。

- 各類化學藥品應有明確標示，所有內裝有溶液或藥品之瓶器，亦均需附標示。

- 使用各類化學品之操作員，應選擇適當的呼吸護具、面部護具、防護衣鞋及手套或防護性油膏等。所有化學品之處理均應在抽風櫃中實施。

- 殘留化學品需依規定回收，不可隨意棄置。

- 在工作可能範圍下，盡量採用較無毒性之化學品，取代有毒性之化學品。

- 為避免他人因不了解而誤用造成傷害，公用實驗室不得放置私人藥品。

- 實驗室中應備”化學物品管理表”(可於網頁上下載)，表中所列每一藥品的編號應標示於各對應的化學容器上。

四、廢棄物處理

- 廢棄化學品應送到學校指定地區之廢化學品處理場處理，不得任意倒入水槽。

- 化學藥品廢棄物應依酸、鹼、有機溶劑(含鹵素及不含鹵素需區分)及固態廢棄物等項分類儲存。

- 曾裝過化學藥品之空瓶，或因地震跌破之容器，需以該內裝物之性質做為分類之標準。

- 觸犯廢棄物清理法之相關規定將處分行為人及相關人員。

- 危險物及有害物之處理應依「國立清華大學有害廢棄管理辦法」辦理。

- 設施內應具備防止洩漏及防止再次污染環境之設備或措施。

- 清運過程應保持設施內外之環境衛生。

- 現有數量與轉運之數量及庫存量應詳實紀錄，並保存三年供查核。

- 每桶廢溶劑桶請依分配之分類號碼以鐵樂士噴漆 (顏色不拘，材料系之分類號碼為105) 以供鑑別。

五、中毒處理與急救

- 吸入有毒化學氣體：打119電話叫救護車，送醫救治。

- 誤食化學藥品：打119電話叫救護車，送醫救治。

- 藥品不慎進入眼睛：先用簡單沐浴設備沖洗後，打119電話叫救護車，送醫救治。

- 皮膚為化學藥品所灼傷：先以簡單沐浴設備沖洗後，依灼傷的範圍判斷到本校醫務室處理或送醫處理。

- 打119電話叫救護車之後，應通知駐警隊在校門口指示救護車之前進路線，當醫護人員抵達時，告知吸入或誤食的化學氣體或藥品，以利處理。

肆、用電安全

一、線路安裝與檢查

- 非專業人員嚴禁拆接電路或修護及調整電器設備。

- 電器及儀表設備必須按其安全性質有正確接地。

- 電線絕緣外皮，因陳舊、浸水或化學藥品腐蝕，以致失去原有之絕緣效果時，應立即更換，並時加檢查。

二、負荷與保險

- 禁止私自接用電源，若因用電量增加，應向電力公司申請後，請甲種電器行重裝內線，以保安全。

- 保險絲熔斷通常是用電過量的預告，切勿誤以為保險絲太細，而換用較粗的保險絲，或將保險絲換成銅絲或鐵絲。

- 工作電壓、電流步進有序，不可速進速退，因而損及機器。

三、檢修

- 非經允許不得擅動電器儀表設備。

- 修護電器設備需先切斷電源，如必須進行活線作業，必先做好安全防護及穿戴妥安全防護衣具。

四、電擊處理與急救

- 若有人觸電，未斷電流前或未做好個人安全防護前，切勿貿然企圖救助觸電人員；在關掉開關或拔掉插頭（可利用乾木棒）後，對觸電窒息人員，應立刻實施人工呼吸急救。

五、電器儀表設備

- 避免過多的延長線及過大的電流負載。

- 非經允許不得擅動電器儀表設備，並需於明顯處貼示各實驗儀器之標準作業程序。

- 對電器儀表設備未能充分瞭解之前，嚴禁剪斷或連接電路，並禁止修護或調整電器設備。

- 凡不瞭解之電器設備或未知是否已切斷電源，均視同帶電，在該處工作必先穿著周全之個人防護。

- 電器及儀表設備必須按其安全性質給予正確的接地。

- 嚴禁煙火地區之電器設備，諸如開關、插頭、照明之線路均應使用防爆型線路。

- 機械設備安裝試車前即應做好接地，以免機械設備漏電。

- 儀表設備或測量元件若屬防油型者，必須先清洗工具上之油漬後，始得開始工作。

伍、水患

- 水患預防

- 定期檢查水管及水管接頭並適時更換老舊劣化之水管。

- 離開實驗室前應檢查水龍頭是否關閉，尤其在停水期間更要隨時注意。

- 儘量避免水管橫越走道，若不得已則需避免人員走動時的踐踏及重物壓置。

- 電源差頭或電線應避免置於有漏水之慮的地方。

- 漏水(或進水)之處理

- 避免因漏水(或進水)導致漏電，若無漏電之慮則直接關閉水源，再行整理環境。

- 因漏水(或進水)而有漏電之慮，則需以適當的方法絕緣後方得關閉水源，再行整理環境。

- 若漏水(或進水)所在之實驗室已上鎖而未能進入，則聯絡實驗室研究生及負責教授，或聯絡系上之行政主管。

陸、機械傷害

一、實驗室的防護用具：

- 進入各實驗場所，應視工作及環境之需要，依規定適當且正確的使用各類安全防護用具。

- 實驗場所各類安全用具使用完畢應確實整理妥當，並恢復其應有之功能。

- 各項機械所設之安全防護設備，使用單位應定期進行檢查。

二、機械設備

- 操作或維護各項機械設備前，應完全瞭解操作守則及安全注意事項後，方可進行。各機械應明示其標準作業程序.

- 各區道路不可放置零件、設備、工具或任何其他物品。

- 修護電力帶動之機械設備時應先切斷電源，並在開關處懸掛標籤以及枷鎖，且需使用儀表測試電源，確知已無電流通過時方可進行修護工作。

- 維護保養及修理機械設備前，先停車制動。對機械設備未予充分瞭解之前，不可單獨進行、保養或修理工作。

- 非經允許，任何人不得擅動任何開關或閥，以免影響正常操作或傷害他人。

- 修護具壓力存在之機械設備時必須先行釋壓。

- 進行修護工作時，有外來危險或影響他人安全時，必須先聯繫公告，並裝設圍柵，及加置警告標示。

- 非屬必要，不得隨意拆除機械設備之各項安全防護設備，如必須拆除，則工作完畢後需裝回復舊。

- 開動機械之開關或閥時，應先聯繫並檢查，確實不會使人受到傷害時始行開啟。

- 各項機械設備所裝設之安全設備，系所應做定期或不定期的抽查。

- 機械或設備擺設之處，應有適當寬敞的工作空間及足夠的照明。

三、機械使用

- 由動力運轉之機械需在適當的位置設置明顯標誌之緊急制動裝置。

- 若被加工物於切削或加工過程中有碎削飛散之虞時，則應於加工機械上設置護照或護圍。

- 離心機械須設置覆蓋及連鎖裝置。

- 危險物之乾燥設備，其上部須以輕質材料構築並設置有效之爆風門或爆風孔等。

- 危險物之乾燥作業，須具可以將乾燥過程產生之可燃性氣體、蒸汽或粉塵排出實驗場所的設備。

- 鍋爐的壓力表或水高計，須在刻度板上明顯處標示最高使用壓力。

- 在蒸汽鍋爐的常用水位處，設適當之標示於玻璃水位計上。

- 儀器使用中若停機，則先關上開關，再從頭循序開機。

- 儀器發生意外時，應迅速關掉電源，並報請技術人員處理。

- 熟練機械操作技巧，沒有必要機械切忌亂搬動。

四、氣體鋼瓶

- 壓縮氣體鋼瓶外表記號、顏色，不得擅自變更或擦掉。每次購買壓縮氣體時必須檢查鋼瓶之壽命是否處於有效期。

- 壓縮氣體鋼瓶，均需豎立放置並依相關規定縛緊固定以防傾倒。

- 搬運氣體時，要使用正確搬運方法或是當工具，不得粗莽或使之衝擊

- 可燃性壓縮氣體鋼瓶不可沾有潤滑油或其他油污。

- 鋼瓶不可置於日光之下、熱源附近，或有放射性、腐蝕性之場所。另外其置放場所之環境溫度應保持在攝氏40度以下且通風良好。

- 各類可燃性氣體，有毒性氣體及氧氣、乙炔之鋼瓶應分開貯存。

- 氣體鋼瓶應集中儲存，儲存場所應有良好之防漏安全措施及適當之警戒標示。

- 可燃性氣體鋼瓶在使用時，不可用磬鋼瓶之氣體，以免再灌時爆炸。

- 壓力容器須符合國家標準相關規定，並須在刻度板上明顯處標示最高使用壓力。

- 氣瓶使用時，須確實固定，以免傾倒傷及人員與儀器。

柒、輻射

一、產生輻射的設備：X-ray設備以及其他利用高能電子束的設備。

- 絕對遵守各幅射設備的使用方法。

- 不可拆除、更動防護板、警示燈等保安裝置。

- 熟悉緊急關機步驟。

- 置備游離輻射偵測儀，如蓋革計數器等，並熟悉使用方法。偵測設備必須每年送本校原科中心保健物理組校正。

- 人員按規定配戴使用人員劑量計，並按時送本校原科中心計測。

二、放射性同位素

- 物料監控：放射性同位素的採購、登記、使用、廢棄，都必須嚴格遵照規定辦理，並於每年1月17日與7月15日前向本校原科中心保健物理組辦理帳料申報。

- 防護裝置：使用放射性同位素的實驗，必須有合格的防護裝置。

- 廢料處理：使用放射性同位素的實驗，必須全程掌握放射性同位素的去向。最後留存於樣品、廢液、廢氣、等之內的放射性同位素，必須全部按規定處理，有記錄可查。

三、傷害處理

- 輻射傷害沒有立時可見的症狀。遇到輻射外洩時，立刻停止實驗，並通知本校原科中心保健物理組協助處理。

- 發生輻射外洩意外的現場，須經本校原科中心保健物理組確定處理完成後，才能再行開放進入工作。

- 具輻射源之機器設備，應在其設備及管制區域內標示輻射線標誌。並由各相關部門予以控制人員之進出。

- 輻射管制區內工作人員應於工作時配戴膠片佩章或劑量筆。

- 膠片佩章不得故意打開、毀所或置於強烈輻射源下，使其紀錄與使用者實際所受劑量不符。

- 管制區內之輻射強度，應定期請有關單位測量。

捌、颱風

一、預報與防護

- 留心颱風預報，隨時掌握颱風的消息。

- 颱風期間不要留在實驗室。

- 離開實驗室前需檢查各種設備是否處於關機狀態，並關門窗，關水、電、瓦斯、等等。

二、颱風後處理

- 檢查室內有無積水或其他風雨導致的損害。

- 如曾停電，則所有使用電力的設備須檢查過後再按程序開機。

- 檢查自來水質，以免混濁水損壞設備。

玖、地震

一、預防措施：地震無法預測，減少損害，全靠平時注意預防措施。

- 高的櫥櫃要固定在牆上。收貯物品時應注意穩定。

- 抽屜需以固定釦固定或上鎖，方不致受震滑開。

- 樣品、卡片等物，放置應有秩序，並有詳細記錄，以免震亂即無從查考。

- 氣體瓶平日即需切實固定在安全場所。

二、臨震應變

- 關閉電源。

- 逃生時要快，但是不要飛奔，不要乘電梯。

- 逃出時將大門打開，並確保逃生路暢通。

- 逃出後遠離建築；到空曠處停留。

- 如果來不及逃出，躲入堅固的桌子下或結構柱旁。

- 若引起火災，按本冊第貳篇「火災篇」之細節處理。

三、震後處理與急救

- 主震後不可立刻回到室內，以免被餘震傷害。

- 先保自身安全，再救別人。

- 若需露宿野外或街頭，注意保暖及飲食衛生。

- 沒必要不要打電話，線路留給緊急通訊用。

拾、其他

一、疾病

- 有慢性疾病者須隨身帶常用的藥品，並且讓熟識的同學或同事知道。

- 急性疾病發作時，盡快送醫。

- 送醫前病者與救護者都要冷靜察看，是否要先關水、電、瓦斯或氣體等。

二、蟲、鼠、微生物

- 食物要放在堅固密閉的容器內。經常檢查，過期之食品應立即丟棄。

- 食物殘餘、用過的餐具不可長時留在室內，必須按規定分類，易腐敗之物應當天丟到戶外的垃圾桶。

- 時常打掃陰暗角落，以免蟲黴孳生。

- 修補紗窗紗門。

- 使用毒藥驅除害蟲要依照規定的份量，並注意自己的安全。

三、盜竊

- 個人的錢財及貴重物品，不要留在實驗室、辦公室內。

- 注意可疑人物及反常的門窗狀態。

- 發現失竊，不要破壞現場，立刻報警。

四、垃圾分類

1. 實驗室所產生之垃圾若具回收價格者，應行分類後由系上所指定之負責人員收取。分類細節請參考總務處之相關公告。

拾壹、演練、檢查、督導、與違規處理

- 不定期的演練、檢查、和督導

本系之安全由各實驗室及空間之使用者負責，由系主任及其指定之人員檢查與督導。空間之使用者應確實熟悉安全規則，並不時演練、測驗，以確保臨危不亂，減少災害。

二、違規處理

若無事先的安全教育，平時充分的演練，與定期的檢查及督導，任何的保安設備和規定形同虛設。系所之環安委員會將不定期的對系上之公共空間及各實驗室實施檢查，為保持執行者中立起見，該檢查將申請學校之環安中心人員陪同，以昭公信。違規之行為將以書面通知實驗室負責教授或當事人及系主任；若在期限內未見改善，則得處以罰款(實驗室)或報請學校懲罰(職技人員)；第一次罰款最高得處以5000元，由環安委員會做出結論後通知當事人(實驗室負責人)，若當事人不服，該案將送交系教師評審委員會討論，並做表決。當事人可以於系教師評審委員會就違規事件提出說明。

違規提案之表決以不計名投票為之，以超過出席人數一半(含)贊成為通過。若違規提案在系教師評審委員會中未通過，提案將送回環安委員會重新討論，並將結果再送交系教師評審委員會。 若仍然未通過，環安委員會之召集人應該辭召集人職。對已被糾正而未見改善之實驗室，且其危險性足以影響人員安全性命，環安委員會有權向系務會議提出關閉實驗室之提案(重大議案)，若系務會議通過該提案，系主任必須在限期內執行系務會議所做之決議。

環安委員會的委員以三至五人為原則，由本系教師輪流擔任之。委員會召集人由副系主任擔任之。

拾貳、相關法令與規定：（索引）

- 國立清華大學毒性化學物質運作管理辦法

- 勞工安全衛生法

- 危險物及有害物通識規則

- 游離輻射防護安全標準，行政院原委會出版，民國80年。

- 游離輻射防護講習教材，清大原科中心保健物理組，民國88年。

清華大學材料科學工程學系     2000.2.24製

化學藥品申購及廢棄物處理流程簡圖

- 本流程圖之相關細節請參考本校之“毒性化學物質運作管理方法”及“有害廢棄物管理方法”，本校環安中心網頁可尋得此管理方法的條文。

- 上環保署/相關部門/毒化物/最新公告之網頁，可查詢相關資料。

- 請參考危險物及有害物通識規則附表之(一)危害物質之分類及圖示(共九類)，可向曾先生借光碟直接以彩色列表機列印。

- 可向曾先生索取

- 處理時間為每星期四下午一點至三點，請各實驗室負責此工作之研究生注意相關通告。

- 可向曾先生借光碟以彩色印表機列印。

緊急聯絡電話（24小時）

市警：110        	火警，急救：119

校警隊：3333       教官室：6666

電工房：5555    	醫務室：3000

消防隊：5234918(埔頂小隊)，5258192，5260535(市消防隊)

警二分局：5728751(勤務中心)，5728752(分局長室)

埔頂派出所：5724001，5773999

衛生署新竹醫院：5326151   空軍醫院：5348181

竹北東元醫院：5557533(急救專線)，5527000(總機)

南門醫院：5261122(十線)

系主任：林樹均教授 (公：2620 , 宅：5719543 )

系環安技術員：曾建春先生(公：3874)

實驗室負責教授：ˍˍˍˍˍˍˍ	緊急聯絡電話：ˍˍˍˍˍˍˍ

實驗室成員：  負責環安同學姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ

姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ 姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ 姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ 姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ 姓名：ˍˍˍˍˍˍ電話：ˍˍˍˍˍ